РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронное средство управления оборудованием мусоровоза

ЭСУ KO-440

АИРЭ.423317.005

| Модель установленного оборудования | ____________________ |
| --- | --- |

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации!

Содержание

| П.П. |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила эксплуатации………………………………………………. | 3 |
| 2 | Основные технические характеристики…………………………. | 5 |
| 3 | Комплектация………………………………………………………… | 10 |
| 4 | Принцип работы с ЭСУ КО-440………………………………….… | 11 |
| 5 | Схема соединения разъемов....................................................... | 14 |
| 6 | Упаковка и транспортирование……………………………………. | 14 |
| 7 | Гарантии изготовителя…………………………………………….... | 15 |
| 8 | Свидетельство о приемке и гарантии…………………………….. | 16 |

Электронная система управления мусоровозом (далее по тексту, ЭСУ КО-440) предназначена для сигнализации положения манипулятора, ковша, кузова и заднего борта коммунального назначения, а также накопление моточасов работы и включения насоса гидросистемы, фонарей, маяков в рабочих зонах.

Внимание: Прочтите и соблюдайте все указания и предупреждения, представленные в этой инструкции. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Следуйте, пожалуйста, инструкциям по безопасности, указаниям по установке, использованию и обслуживанию.

Доверяйте ремонт и обслуживание только специализированному персоналу.

- Правила эксплуатации.

Внимание: Все подключения и отключения электрических кабелей к разъемам комплекта ЭСУ КО-440 осуществлять только при выключенном бортовом питании автомобиля! Масса или ключ зажигания должны быть в состоянии «питание выключено». Не допускается использование пускозарядного устройства при подключенном кабеле питания к блоку ЭСУ КДМ.  Отключение  кабелей, при включенном бортовом питании, выводит из строя комплект ЭСУ КДМ! Питание комплекта ЭСУ КО-440 осуществлять только через разъем X21

Меры безопасности при зарядке аккумулятора вашего автомобиля.

Помните, что любой процесс заряда аккумулятора связан с подачей на аккумулятор и, соответственно, в бортовую сеть автомобиля напряжения больше номинального 12 В. Оно может повредить электронное оборудование автомобиля и оборудование, дополнительно установленное на Вашем автомобиле.

Не используйте зарядные и пуско-зарядные устройства для заряда аккумулятора непосредственно на автомобиле без отключения клемм аккумулятора от бортовой сети в режимах:

- быстрой зарядки повышенным током (режимы «boost» или аналогичные);

- различных режимов СТАРТ, предназначенных для запуска двигателя;

- в режиме заряда 24 В аккумуляторов.

Не используйте пуско-зарядные устройства для запуска двигателя без подключенного аккумулятора и с подключенными неисправными аккумуляторами (короткие замыкания в банках, разрушение пластин и т. п.). Не используйте неисправные зарядные устройства, зарядные устройства на 24 В и устройства, не предназначенные для зарядки аккумуляторов, например, сварочные инверторы. Все указанные выше устройства и режимы могут вызвать неконтролируемую подачу повышенного напряжения более 25 В и до 60 В в бортовую сеть автомобиля и привести к выходу из строя электронных компонентов охранного комплекса и оборудования автомобиля. Не рекомендуется использовать метод прикуривания для заряда аккумулятора. Даже описанные «безопасные» способы прикуривания безопасны только для автомобиля «донора». Подключение и отключение полностью разряженного или неисправного аккумулятора на вашем автомобиле при работающем двигателе может вывести из строя электронные устройства вашего автомобиля из-за короткого замыкания или бросков повышенного напряжения, возникающих при подключении и отключении аккумулятора. В случае использования указанных выше устройств и режимов ответственность за повреждение электронного оборудования лежит на владельце автомобиля. Перед зарядкой клеммы аккумулятора должны быть отключены от бортовой сети автомобиля. После этого можно начать процесс зарядки аккумулятора. После зарядки подключите аккумулятор к бортовой сети автомобиля. Такая необходимость объясняется тем, что без измерительных приборов Вы не можете определить исправность, состояние аккумулятора и причину его разряда (наличие внутренних коротких замыканий или обрывов). Любое подключение зарядного устройства к неисправному аккумулятору вызывает риск повреждения электронного оборудования автомобиля и охранного комплекса повышенным напряжением.

2. Основные технические характеристики

  - Блок-схема системы управления ЭСУ КО-440

2.2 Технические характеристики системы управления КО-440

| № п/п | Характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон питающих напряжений | от +7В до +31В |
| 2 | Потребляющая мощность в активном режиме | не более 5 Вт |
| 3 | Потребляющая мощность в выключенном состоянии | не более 1 Вт |
| 4 | Диапазон рабочих температур | -40 - +85 гр.Ц. |
| 5 | Общий вес блоков с кабелем коммутации | не более 3 кг |
| 6 | Степень защиты корпуса панели управления | - |
| 7 | Степень защиты корпуса блока коммутации | _- |

2.3 Внешний вид панели управления ЭСУ КО-440

Лицевая сторона

Обратная сторона

Рисунок 1. Панель сигнализации и управления

Рисунок 2. Пленочная клавиатура управления

Крепление панели управления КО-440 (Рисунок 1) к приборной панели или другому предусмотренному для этого месте осуществляется при помощи металлического кронштейна крепления (условно не показан). Размеры и расположение отверстия для крепления кронштейна к панели управления КО-440  показаны на рисунке 5.

Соединение кабеля коммутации (Рисунок 3) осуществляется через разъем на задней стенке приборной панели (Рисунок 1).

На лицевой панели блока коммутации расположен 5-ти разрядный цифровой индикатор моточасов и диагностической информации.

На лицевой стороне панели управления расположена пленочная клавиатура с выпуклыми функциональными кнопками, при нажатии на которые ощущается выраженный тактильный эффект. На кнопках располагаются пиктограммы, обозначающие их функциональное назначение, а так же светодиоды, зеленого свечения, обозначающие работу определенной функции (Рисунок 2). Описание пиктограмм кнопок и алгоритма работы будет приведен в пункте 3 данного руководства. Светодиодная индикация оранжевого цвета сигнализирует датчики положений механизмов КО-440.

2.4 Кабель коммутации ЭСУ КО-440

Рисунок 3

2.5 Блок коммутации ЭСУ КО-440

Рисунок 4 – внешний вид блока коммутации ЭСУ КО-440 с обозначением  контактов разъемов КО-440

2.6 Габаритные и установочные размеры

2.6.1 Размеры корпуса панели ЭСУ КО-440.

Рисунок 5

2.6.2 Размеры корпуса блока коммутации ЭСУ КО-440.

Рисунок 6

Внимание: Габаритные размеры блока коммутации ЭСУ КО-440 могут изменяться в зависимости от комплектации.

2. Комплектация

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель управления с кронштейном ЭСУ КО-440 | АИРЭ.421232.005 | 1 |
| 2 | Кабель коммутации ЭСУ КО-440 3м. | АИРЭ.685661.005 | 1 |
| 3 | Блок коммутации с моточасами ЭСУ КО-440 | АИРЭ.468349.005 | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации ЭСУ КО-440 | АИРЭ.423317.005 | 1 |
| 5 | Упаковка | - | 1 |

3. Принципы работы ЭСУ КО-440

3.1 Назначение кнопок  клавиатуры панели управления КО-440 (Рисунок 2).

Фонари рабочей зоны.

Маяки.

Насос гидравлической системы.

Кнопка Стоп или разрешение работы силовых агрегатов.

3.2 Правила подключения комплекта СУ КО-440

Все соединения электрических кабелей к разъемам комплекта СУ КО-440 осуществлять только при выключенном бортовом питании автомобиля. Масса и ключ зажигания должны быть в состоянии «бортовое питание выключено».  Соединение коммутационных кабелей, при включенном питании, ЭСУ КО-440 может выйти из строя. Питание ЭСУ КО-440 осуществляется через круглый разъем Х(21) согласно рисунку 4 (см. Эл. схему подключения завода производителя КО-440).

3.3 Последовательность включения пульта

При включении ЭСУ КО-440 (подачи питания автомобиля), кратковременно включится вся контрольная световая индикация в блоках КО-440, для проверки работоспособности индикации, а также прозвучит один звуковой сигнал, и КО-440 перейдет в режим ожидания нажатия на кнопки пульта. Если связь с блоком коммутации неисправна, то светодиод кнопки пульта «СТОП» сигнализируют ошибку 2-мя короткими световыми вспышками с интервалом 2 секунды. После успешного включения, ждущий режим  подтверждается однинарной короткой вспышкой с интервалом 2 секунды светодиодом кнопки «СТОП» ,  состояние силовых агрегатов  ОТКЛЮЧЕНО. На блоке коммутации индикатор показывает наработку гидравлического насоса в часах. Кнопки включения фонарей и маяков  в ждущем режиме заблокированы. В ждущем режиме индикаторы оранжевого цвета датчиков положения механических агрегатов  будут находиться в активном рабочем режиме.

При кратковременном нажатии кнопки  «СТОП», панель управления активируется в полноценный рабочий режим. Светодиод кнопки «СТОП» будет светиться постоянно. Так же на верхней кромке панели управления включится светодиодная подсветка кнопок, для темного времени суток. Если нажать и удерживать кнопку «СТОП»  более 1.5 секунд, то пульт перейдет в ждущий режим, отключив все включенные фонари, маяки  и катушки клапана КОМ.

3.4 Порядок работы с кнопками пульта.

Для включения или отключения электрических агрегатов (фонарей , маяков, КОМ), необходимо кратковременно нажать соответствующие кнопки на панели управления ЭСУ. На каждой кнопке имеется светодиодный индикатор, постоянное свечение которого указывает на статус включено (ВКЛ). Если светодиод часто мигает, то это указывает на превышение допустимого потребляемого тока агрегата. При превышении допустимого тока (КЗ) электрических цепей, питание соответствующего агрегата будет периодически отключаться на 10 секунд. Далее будет снова предприниматься попытка подачи напряжения и проверка электрической цепи на  перегрузку(короткое замыкание), пока соответствующей кнопкой не будет отключен агрегат. В данной ситуации необходимо прекратить эксплуатацию и произвести проверку

электрических цепей.

3.5 Функциональное описание кнопок

3.5.1   Кнопка «КОМ»

Первое кратковременное нажатие кнопки переводит систему управления в режим подготовки к Включению/Отключению коробки отбора мощности (привод масляного насоса). В этом режиме водителю необходимо нажать педаль сцепления, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛОМКИ КОМ. Индикация режима подготовки - светодиод кнопки мигает с периодом 1 сек.

Второе кратковременное нажатие на кнопку «КОМ» Включает/Отключает работу коробки отбора мощности. Индикация работы - светодиод кнопки постоянно горит (включено) или не горит (отключено).

После Включения/Отключения КОМа  педаль сцепления можно отпускать.

На некоторых моделях машин КОМ включается механически(рычагом). Нажатие на кнопку «КОМ» не требуется.

3.5.2     Кнопки «ФОНАРИ» и «МАЯКИ»

Кратковременное нажатие кнопки Включает/Отключает световые агрегаты. Постоянное свечение кнопки зеленым цветом указывает, что напряжение на агрегаты подано.

4. Схема соединения разъемов

5. Упаковка и транспортирование

Каждое изделие согласно комплекту поставки, указанному в таблице 1  упаковывается в индивидуальную тару из гофрированного картона.  Перемещение  изделий внутри транспортной тары не допускается. Упакованные изделия укладываются в транспортную тару - ящик из гофрированного картона ГОСТ 22637.

В упакованном виде изделия могут транспортировать автомобильным или железнодорожным транспортом в крытых вагонах или контейнерах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках.

При транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Условия транспортирования:

- температура окружающей среды от - 50 до 50 С;

- относительная влажность до 95 % при температуре 25 С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПА (от 630 до 800 мм рт. ст.)

- пиковые ударные ускорения до 147 м/с2 (15 g) при длительности действия ударного ускорения 10-15 мс.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на упаковке.

6. Гарантии изготовителя

Средняя наработка на отказ системы управления КО-440 должна быть не менее 15000 ч (или 220000 км).

Среднее время восстановления работоспособного состояния изделия подготовленным персоналом, путем блочной замены должно быть не более 0,5 часа.

Средний срок службы системы управления КО-440 должен быть не менее 10 лет.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в эксплуатационных документах.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается 12 месяцев со дня приемки изделия на предприятии-изготовителе.

Вышедшие из строя в течении гарантийного срока эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за счет средств поставщика.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

по истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранении;

при наличии механических повреждений приводящих к отказу изделия после ввода его в эксплуатацию;

если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя.

Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.

7. Свидетельство о приемке и гарантии

Действителен по заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняет завод-изготовитель)

Электронная система управления комбинированной дорожной машиной

ЭСУ КО-440

АИРЭ.423317.005

заводской номер _________________________________________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК

изготовителя _____________________________

(подпись и штамп ОТК)

Номер гарантийной пломбы_______

# Text boxes

Панель управления

СУ КДМ

Блок коммутации

БК КДМ

Силовые агрегаты

КДМ

Интерфейсный кабель

Силовые кабели

ООО «Электронные инженерные решения»

Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Зеленая, д.36 корпус А

т. 8(831)411-17-96

Кнопочная панель

ЭСУ КО-440 управления с индикацией

Разъем для подключения кабеля от блока коммутации

Крепление кронштейна на

торпеду автомобиля

Кабель в гофрированной трубке

Индикатор времени наработки  (моточасы)

Разъем  (X21)

Подключения фонарей, маяков и бортового питания

Разъем для подключения датчиков КО-440

Разъем  для подключения кабеля к панели управления ЭСУ КО-440

Крепление кронштейна на торпеду автомобиля